## Slide 1
v.20201109
Info: r.cfdtools@gmail.com
Herramientas computacionales para el diseño y modelación de cauces
Modelación hidráulica 1D con HEC-GeoRAS y HEC-RAS
Importación y verificación de topología en HEC-RAS

## Slide 2
Objetivo
A partir de la topología generada en HEC-GeoRAS, crear la geometría HEC-RAS del cauce sinuoso diseñado.
Herramientas computacionales requeridas
HEC-RAS versión 5.0.7+. http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/
Insumos requeridos
Archivo GIS2RAS.RASImport.sdf generado desde HEC-GeoRAS.
Disponible en el repositorio [Datos] del Taller 3 como GIS2RAS.RASImport_20171105.rar

## Slide 3
Actividad 1: Creación de proyecto HEC-RAS

## Slide 4
En la carpeta de datos del proyecto (…\Curso_DisenoFluvial\Datos), cree un directorio con el nombre HECRAS_v1.
Abra HEC-RAS 5.0.7 y cree un proyecto nuevo. Defina el sistema de unidades internacional (SI).
Guarde el proyecto con el nombre HEC-RAS_v1.prj en la carpeta creada.
Actividad 1: Creación de proyecto HEC-RAS

## Slide 5
Actividad 2: Importación de geometría en HEC-RAS

## Slide 6
Desde el menú Edit o desde la barra de herramientas abra el editor de geometría Geometry Data.
Desde el editor de geometría – File – Import Geometry Data – GIS Format, importa la geometría exportada desde HEC-GeoRAS.
Importe los datos en el sistema de unidades internacional SI (metric) units y seleccione todos los tramos o ríos y todas las secciones transversales.
Actividad 2: Importación de geometría en HEC-RAS

## Slide 7
Actividad 2: Importación de geometría en HEC-RAS

## Slide 8
Actividad 3: Perfiles y secciones

## Slide 9
Consulte y analice:
Perfil de cada tramo
Perfil de cada río
Secciones transversales
Distancia entre bancas y ejes
Posición de bancas en las secciones
Actividad 3: Perfiles y secciones

## Slide 10
Perfil del cauce natural
Seleccione el tramo a visualizar y la opción Profile Plot...
Este perfil corresponderá al Thalweg del Río natural y no al punto de intersección de la sección transversal con el eje del río. (Corresponde al punto mas bajo de la sección entre las bancas).
Actividad 3: Perfiles y secciones

## Slide 11
Sección transversal de inicio
Seleccione la sección de inicio de canal artificial a diseñar, de clic en la opción Edit Cross Section.
Observará que la localización de las bancas (nodos rojos) no corresponde necesariamente con el límite de la zona de tránsito del caudal dominante. (posteriormente se modificará la localización de las bancas y se ingresarán diques laterales para la contención interna del flujo).
Verifique que los valores de LOB , ROB, Channel sean positivos. Estos valores corresponden a la distancia entre los puntos del eje, las bancas izquierda y derecha.
Actividad 3: Perfiles y secciones

## Slide 12
Sección transversal de entrega
Seleccione la sección de entrega de canal artificial a diseñar, de clic en la opción Edit Cross Section.
Actividad 3: Perfiles y secciones

## Slide 13
Actividad 4: Depuración del modelo

## Slide 14
Guardar proyecto HEC-RAS
Cierre el editor de geometría y en la ventana principal de HEC-RAS de clic en guardar (save). Guarde la geometría creada con el nombre HEC-RAS_V1.g01.
Actividad 4: Depuración del modelo

## Slide 15
Limpiar puntos cercanos
en secciones transversales
En el editor de geometría, dar clic en el menú Tools – Cross Section Point Filter – Multiple Locations – (All Rivers) y limpiar puntos cercanos usando las tolerancias pre-establecidas usando el botón Filter Points on Selected XS. Repetir el proceso varias veces hasta que no existan puntos coalineados.
Actividad 4: Depuración del modelo

## Slide 16
Adicionalmente, cada sección deberá tener un máximo de 500 puntos, incluidos los puntos de localización de bancas y diques, de lo contrario al ejecutar la modelación HEC-RAS devolverá un error indicando que las secciones del modelo deben depurarse.
En la casilla Number of points to trim cross section down to ingrese 496.
(500 – 2 puntos de banca – 2 puntos de dique)
Actividad 4: Depuración del modelo

## Slide 17
Depuración adicional de localización de elementos de control en secciones transversales
Usando el editor de geometría revise y ajuste los siguientes elementos:
Diques correctamente localizados en coronas del valle trazado.
Localización de bancas en zonas de cambio de cobertura o rugosidad.
Conexión correcta de tramos de río en el nodo o Junction 1 donde se conecta el cauce Lateral 1. En el editor de geometría, acercarse al Junction 1 y mover el nodo final del cauce lateral 1 sobre el Junction 1. menú Edit – Move Points / Objects.
Actividad 4: Depuración del modelo

## Slide 18
Contenido creado por: r.cfdtools@gmail.com
https://github.com/rcfdtools
Licencia, cláusulas y condiciones de uso en:
https://github.com/rcfdtools/R.HydroTools/wiki/License