## Slide 1
v.20250730
Info: baalkara@gmail.com
Herramientas computacionales para el diseño y modelación de cauces
Trazado de ejes y construcción del modelo 3D
Modelo de terreno combinado (valle, cauce sinuoso diseñado y cauces laterales)

## Slide 2
Objetivo
Crear el modelo de terreno combinado para el canal, incluyendo el valle y el cauce sinuoso.
Herramientas computacionales requeridas
Autodesk AutoCAD ®.
Autodesk Civil ®3D.

## Slide 3
Actividad 1: Exportar el sólido generado para el valle

## Slide 4
1. Partiendo del corredor generado para el valle ../../file/cad/civil/Civil3D_MDT_CorredorValle_v1.dwg, se realiza la exportación a un nuevo archivo temporal de AutoCAD de los objetos que lo componen, incluyendo las líneas de corte definidas anteriormente.
Actividad 1: Exportar el sólido generado para el valle

## Slide 5
2. Añadir todas las líneas de corte definidas, esto garantiza que se exporten todos los límites de corredor.
3. Seleccionar la ruta para guardar el archivo, posteriormente abrirlo en AutoCAD.
Actividad 1: Exportar el sólido generado para el valle

## Slide 6
Actividad 2: Exportar el sólido generado para el cauce sinuoso

## Slide 7
1. Partiendo del corredor generado ../../file/cad/civil/Civil3D_MDT_CorredorValleRio_v1.dwg para el cauce sinuoso, se realiza la exportación a un nuevo archivo temporal de AutoCAD, de los objetos que lo componen, incluyendo las líneas de corte definidas anteriormente.
Actividad 2: Exportar el sólido generado para el cauce sinuoso

## Slide 8
2. Añadir todas las líneas de corte definidas, esto garantiza que se exporten todos los límites de corredor.
3. Seleccionar la ruta para guardar el archivo, posteriormente abrirlo en AutoCAD.
Actividad 2: Exportar el sólido generado para el cauce sinuoso

## Slide 9
Actividad 3: Cortar las líneas del valle con el contorno del cauce sinuoso

## Slide 10
Generar el contorno del corredor del eje del valle y del cauce sinuoso.
Actividad 3: Cortar las líneas del valle con el contorno del cauce sinuoso

## Slide 11
2. Copiar y pegar el borde del corredor del cauce sinuoso en el archivo donde se exportaron las líneas del valle y recortar el valle.
3. En el mismo archivo pegar los elementos que componen el cauce principal en el mismo archivo.
Actividad 3: Cortar las líneas del valle con el contorno del cauce sinuoso

## Slide 12
Actividad 4: Generación del modelo de terreno combinado para el canal

## Slide 13
Se recomienda que los elementos se encuentren en una misma capa, se deben eliminar los triángulos interpolados que no hagan parte del canal. Guarde el archivo combinado de los dos corredores como un archivo de AutoCAD en la ruta /file/cad/acad/Civil3D_MDT_ValleRio_v0.dwg.
Actividad 4: Generación del modelo de terreno combinado para el canal

## Slide 14
Actividad 5: Edición del modelo de terreno

## Slide 15
Se debe seleccionar el estilo de modo tal que se muestren los triángulos y poder realizar la edición del TIN.
Actividad 5: Edición del modelo de terreno

## Slide 16
Contenido creado por: baalkara@gmail.com