## Slide 1
v.20250730
Herramientas computacionales para el diseño y modelación de cauces
Trazado de ejes y construcción del modelo 3D
Modelo de terreno con la geometría del canal sinuoso diseñado y cauces laterales
Info: baalkara@gmail.com

## Slide 2
Objetivos
Crear las secciones de corte para la sección definida del cauce sinuoso.
Crear las leyes de corte y relleno para la sección del cauce sinuoso.
Crear el corredor para el cauce sinuoso.
Crear el modelo de terreno combinado valle y cauce sinuoso.

## Slide 3
Herramientas computacionales requeridas
Autodesk AutoCAD ®.
Autodesk Civil ®3D.

## Slide 4
Actividad 1: Copiar los ejes definidos para cauce principal y sus Offsets

## Slide 5
1. Abrir el archivo /file/cad/civil/Civil3D_MDT_CorredorValle_v1.dwg donde se definió el corredor para el Valle suavizado, guardar como /file/cad/civil/Civil3D_MDT_CorredorValleRio_v1.dwg e importar los ejes principales para cauce sinuoso y sus respectivos ejes Offset desde el archivo /file/cad/civil/Civil3D_Ejes_v0.dwg.
2. Copiar los ejes de centro y offset, del cauce sinuoso, desde el archivo donde se definió el trazado sinuoso.
3. Ejes copiados al MDT del corredor para el valle .
Actividad 1: Copiar los ejes definidos para cauce principal y sus Offsets

## Slide 6
Actividad 2: Generar el perfil del terreno sobre el eje sinuoso

## Slide 7
1. En la pestaña Profile seleccionar la opción generar Perfil y generar el perfil del terreno sobre el eje del sinuoso.
2. Definir el eje y el MDT sobre el cual se realizará el perfil.
Actividad 2: Generar el perfil del terreno sobre el eje sinuoso

## Slide 8
3. Dibujar el perfil generado con la opción Profile View.
Actividad 2: Generar el perfil del terreno sobre el eje sinuoso

## Slide 9
Actividad 3: Localizar las cotas de inicio y fin del cauce sinuoso

## Slide 10
1. Se añaden las etiquetas estación elevación para definir las cotas de inicio y fin del cauce sinuoso, sobre el perfil, estas cotas se toman de la hoja de diseño donde se analizan las secciones de inicio y fin del realineamiento.
2. Cotas de Inicio y Fin del Realineamiento (Cauce sinuoso).
3. Se selecciona el alineamiento sinuoso y se añade la etiqueta con Add Labels:
Actividad 3: Localizar las cotas de inicio y fin del cauce sinuoso

## Slide 11
3. Se selecciona el perfil, en el menú desplegable que aparece se selecciona Add Labels para añadir la etiqueta de las cotas del fondo del canal:
Actividad 3: Localizar las cotas de inicio y fin del cauce sinuoso

## Slide 12
Actividad 4: Trazar el fondo del cauce sinuoso en el perfil del cauce sinuoso

## Slide 13
1. Con los datos de cortas en el perfil se dibuja el fondo del cauce sinuoso con la herramienta dibujar perfil desde el menú home, profile, profile creation tools.
Esta herramienta funciona igual que la utilizada para el dibujo de alineamientos en planta pero aplicada a los perfiles, sirve para dibujar perfiles en un Profile View y es útil para trazar los fondos del canal.
Actividad 4: Trazar el fondo del cauce sinuoso en el perfil del cauce sinuoso

## Slide 14
2. Se dibuja el fondo del valle definido con los puntos de inicio y fin etiquetados anteriormente.
3. La línea Azul representa el Fondo del valle y es útil para poder trazar el corredor con la sección del valle. Verificar la pendiente del canal!! Crear un estilo para ver la pendiente como So=0.000000 m/m.
Actividad 4: Trazar el fondo del cauce sinuoso en el perfil del cauce sinuoso

## Slide 15
Actividad 5: Dibujar la sección definida para el cauce sinuoso, dibujo de la base

## Slide 16
1. Se dibuja con una poli-línea continua la geometría del la sección definida para el cauce principal. Se deben tener en cuenta los taludes, alturas y anchos, todo en escala 1:1.
2. Esta sección es la superficie de corte del terreno para definir el corredor para el valle, asimismo, las condiciones límites de las zonas de corte y relleno. Es importante verificar todas las dimensiones.
40.0
Actividad 5: Dibujar la sección definida para el cauce sinuoso, dibujo de la base

## Slide 17
Actividad 6: Crear “Sub-Assembly” y Assembly

## Slide 18
1. Un “assembly” es un elemento que define el eje de una sección típica (sub-Assembly) utilizada para cortar el terreno siguiendo un eje establecido, en este caso el fondo del valle. Para definir estos elementos debemos definir la geometría de la sección y crear el sub-Assembly y asignarlo a un Assembly.
2. En el menú home, create design, seleccionamos Assembly la nombramos como Secc_Valle_V1 .
Actividad 6: Crear “Sub-Assembly” y Assembly

## Slide 19
3. En el menú home, create design, seleccionamos el menú desplegable y seleccionamos la opción “Create Subassembly from a polyline”
Actividad 6: Crear “Sub-Assembly” y Assembly

## Slide 20
Actividad 7: Definir los códigos, “Code” para la Sub_Assembly

## Slide 21
1. Los códigos permiten tener control sobre las líneas de corte que se van generando cuando la Sección trasversal se mueve y corta el modelo TIN sobre el Eje definido. Es importante definirlos para tener certeza en la generación de la superficie TIN a partir del corredor del valle.
Para asignar los códigos debe seleccionarse en primer lugar el elemento Sub-Assembly, luego presionar clic derecho y seleccionar Add Code, en la barra de comandos aparecen las diferentes opciones, se ingresa el nombre del código, seleccionar Point y finalmente asignar el código al punto correspondiente.
Bsi
Tsi
Bsd
Tsd
Sección Superior
Definición de puntos “Code” Para la sección de Valle
Nomenclatura:
Bsd: Base Superior Derecha
Bsi: Base Superior Izquierda
Tsd: Talud Superior Derecho
Tsi: Talud Superior Izquierdo
Actividad 7: Definir los códigos, “Code” para la Sub_Assembly

## Slide 22
Actividad 8: Asignar Sub-Assembly a un Assembly

## Slide 23
1. Seleccionar la Sub-assembly y con el botón derecho del mouse seleccionar “add to Assembly”
Actividad 8: Asignar Sub-Assembly a un Assembly

## Slide 24
Actividad 9: Definición de los “Daylight” taludes para las leyes de corte y relleno

## Slide 25
1. Los taludes se definen en este caso como “Daylight General” esta opción permite definir el talud de corte y relleno que llevará el canal. Con el fin de conservar la sección del canal el corte se debe realizar con el mismo talud de la sección, para el relleno se debe tener en cuenta si se desean colocar diques de protección y/o de paso. En este caso se dejará únicamente la opción de relleno a la superficie definida por el corredor del valle.
2. Desde el menú home se selecciona la barra de herramientas, en el sub menú “dayligth” seleccionamos el talud general.
Actividad 9: Definición de los “Daylight” taludes para las leyes de corte y relleno

## Slide 26
Actividad 10: Generación del corredor para el cauce sinuoso

## Slide 27
La definición de corredor requiere de varios elementos: Una Superficie TIN, un alineamiento en planta, un Alineamiento en Perfil y una Sección transversal (puede tener varios elementos).
Alineamiento en Planta
Estilo del corredor
Sección Transversal
Perfil del Fondo
Nombre del corredor
Superficie para el Corte y Relleno
Actividad 10: Generación del corredor para el cauce sinuoso

## Slide 28
Contenido creado por: baalkara@gmail.com