## Slide 1
v.20201024
Info: r.cfdtools@gmail.com
Herramientas computacionales para el diseño y modelación de cauces
Modelación hidráulica 1D con HEC-GeoRAS y HEC-RAS
Definición de parámetros hidráulicos y condiciones de frontera

## Slide 2
Objetivo
Establecer los parámetros para la modelación hidráulica y definir las condiciones de frontera requeridas para las condiciones de flujo permanente y no permanente.
Herramientas computacionales requeridas
HEC-RAS versión 5.0.7. http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/
Microsoft Excel 2016®
Insumos requeridos
Modelo HECRAS_v1 con geometría importada desde ArcGIS usando HEC-GeoRAS o RAS Mapper.
Hoja global de diseño con parámetros generales, caudales pico e hidrogramas para diferentes periodos de retorno y para diferentes puntos de estudio.

## Slide 3
Actividad 1. Asignación de rugosidades

## Slide 4
Desde el editor de geometría, menú Tables – Manning’s n or k values:
Asignación de rugosidades en la zona central del canal entre bancas y en zonas laterales. En River seleccionar todos los ríos y aplicar 0.035 para las zonas laterales y 0.018 para la zona central. Guarde la geometría.
Estos valores fueron establecidos previamente y se utilizaron para el diseño hidráulico de la sección compuesta.
Actividad 1. Asignación de rugosidades

## Slide 5
Actividad 2. Datos hidráulicos y condiciones de frontera para para flujo permanente

## Slide 6
En la ventana de proyecto HEC-RAS, de clic en el botón View/Edit steady flow data o desde el menú Edit – Steady Flow Data. Defina dos perfiles, uno para el caudal dominante de diseño correspondiente al periodo de retorno Tr = 2.33yr y otro para Tr = 100yr. Desde el menú Options renombre los perfiles mediante la opción Edit Profile Names.
Actividad 2. Datos hidráulicos y condiciones de frontera para para flujo permanente

## Slide 7
Ingrese los caudales registrados en la hoja global de diseño para los puntos de inicio de cada tramo correspondientes a los puntos de estudio
J4660 - ARRIBALAT1 en abscisa 10516m: Tr 2.33yr = 130m3/s, Tr 100yr = 522.1m3/s
J4682 – ABAJOLAT1 en abscisa 8885m: Tr 2.33yr = 129.6m3/s, Tr 100yr = 519.7m3/s
W19610: Subcuenca del cauce LATERAL1 en abscisa 4571m: Tr 2.33yr = 42m3/s, Tr 100yr = 122.2m3/s
Actividad 2. Datos hidráulicos y condiciones de frontera para para flujo permanente

## Slide 8
Condiciones de frontera
para flujo permanente
De clic en el botón Reach Boundary Conditions y establezca las siguientes condiciones.
ARROYOELZORRO – ABAJOLAT1: Aguas abajo con profundidad normal ingresando la pendiente de diseño 0.0008969 m/m
ARROYOELZORRO – ARRIBALAT1: Aguas arriba con profundidad crítica.
LATERAL1 – LATERAL1: Aguas arriba con profundidad crítica.
Nota: Para la modelación del cauce lateral puede considerar la condición de simultaneidad de la precipitación, incluyendo el caudal pico obtenido para el factor de atenuación 0.63.
Actividad 2. Datos hidráulicos y condiciones de frontera para para flujo permanente
https://www.fsl.orst.edu/geowater/FX3/help/8_Hydraulic_Reference/Flow_Profiles.htm

## Slide 9
Actividad 3. Datos hidráulicos y condiciones de frontera para para flujo no permanente

## Slide 10
En la ventana de proyecto HEC-RAS, de clic en el botón View/Edit Unsteady flow data o desde el menú Edit – Unsteady Flow Data.
Desde el menú File, guarde las condiciones de flujo como Tr2.33yrNoPermanente
Actividad 3. Datos hidráulicos y condiciones de frontera para para flujo no permanente

## Slide 11
De clic en la sección RS 10516.63m correspondiente al inicio del ARROYOELZORRO de la tabla de Boundnary Condition y establezca que se definirá a partir de un hidrograma o Flow Hydrograph. Defina que el hidrograma se ingresará por minutos a partir de una tabla con una fecha y hora fija de inicio y que utilizará 4321 pulsos (correspondiente a los pulsos del hidrograma previamente obtenido en HEC-HMS)
Desde la hoja global de registro de resultados hidrológicos, tome todos los registros correspondientes al hidrograma del punto de inicio J4660 del periodo de retorno Tr=2.33yr y péguelos en la columna Flow (m³/s).
Actividad 3. Datos hidráulicos y condiciones de frontera para para flujo no permanente

## Slide 12
Visualice el gráfico del hidrograma y compárelo con el hidrograma de la hoja global de diseño. Deben ser idénticos.
Actividad 3. Datos hidráulicos y condiciones de frontera para para flujo no permanente

## Slide 13
Para la sección correspondiente al punto de descarga o punto final de entrega (RS 200m), establezca profundidad normal ingresando la pendiente de diseño 0.0008969m/m
Actividad 3. Datos hidráulicos y condiciones de frontera para para flujo no permanente

## Slide 14
De clic en la sección RS 4751 correspondiente al inicio cauce LATERAL1 de la tabla de Boundnary Condition y establezca que se definirá a partir de un hidrograma o Flow Hydrograph. Defina que el hidrograma se ingresará por minutos a partir de una tabla con una fecha y hora fija de inicio y que utilizará 4321 pulsos (correspondiente a los pulsos del hidrograma previamente obtenido en HEC-HMS)
Desde la hoja global de diseño tome todos los registros correspondientes al hidrograma de la cuenca W19610 del periodo de retorno Tr=2.33yr y péguelos en la columna Flow (m3/s).
Nota: Para la modelación del cauce lateral puede considerar la condición de simultaneidad de la precipitación, incluyendo los pulsos obtenidos para el factor de atenuación 0.63.
Actividad 3. Datos hidráulicos y condiciones de frontera para para flujo no permanente

## Slide 15
Para el periodo de retorno de 100 años, desde la ventana Unsteady Flow Data, cree un nuevo arreglo de datos, nómbrelo como Tr100yrNoPermanente y repita los pasos descritos anteriormente incorporando los hidrogramas correspondientes a este periodo de retorno.
Actividad 3. Datos hidráulicos y condiciones de frontera para para flujo no permanente

## Slide 16
Contenido creado por: r.cfdtools@gmail.com
https://github.com/rcfdtools
Licencia, cláusulas y condiciones de uso en:
https://github.com/rcfdtools/R.HydroTools/wiki/License