## Slide 1
Herramientas computacionales para el diseño y modelación de cauces
Planos de ingeniería de detalle
Generación de secciones transversales, planta y perfil
Info: baalkara@gmail.com
v.20250731

## Slide 2
Objetivo
A partir de los modelos de terreno para la planicie y para el canal combinado, y de lo ejes para el valle y el cauce principal, generar las secciones transversales, la planta y el perfil.
Generar tablas de curvas.

## Slide 3
Herramientas computacionales requeridas
Autodesk AutoCAD®.
Autodesk Civil 3D®.

## Slide 4
Actividad 1. Generar secciones transversales

## Slide 5
1. A partir del archivo /cad/civil/Civil3D_MDT_PlanicieCanal_v1.dwg, en el cual se generó el reporte de cantidades de volumen, se selecciona la herramienta Sample Lines. Para generar la secciones se pueden usar las líneas definidas para las secciones de muestreo de HEC-RAS o las líneas generadas en Autodesk Civil 3D. Guardar como /cad/civil/Civil3D_MDT_PlanicieCanalSeccionPerfil_v1.dwg
2. Añadir todas las líneas definidas para la secciones transversales.
3. En la pestaña home seleccionamos la herramienta para crear la presentación de las secciones transversales.
Actividad 1. Generar secciones transversales
Actividad 1. Generar secciones transversales

## Slide 6
Grupo de líneas de secciones
Alineamiento sobre el cual se realizará el muestreo para generar la secciones.
Rango del Abscisado en el cual se generarán secciones.
Nombre de la presentación de secciones
Estilo de la sección
Actividad 1. Generar secciones transversales

## Slide 7
Offset para realizar el muestreo de la sección. Se introduce el valor de izquierda y derecha hasta donde se quiere mostrar la sección.
Actividad 1. Generar secciones transversales

## Slide 8
MDT de Referencia
Rango de elevaciones que se mostrará en la sección transversal
MDT de referencia para el ajuste de elevaciones según sea el rango elegido.
Actividad 1. Generar secciones transversales

## Slide 9
Grupo de Etiquetas
MDT base para generar la secciones, es posible incluir corredores, superficies y materiales de corte y relleno.
MDT de referencia para el ajuste de elevaciones según sea el rango elegido.
Estilo
Actividad 1. Generar secciones transversales

## Slide 10
Estilo de la tabla
Tipo de Tabla, información de volumen, materiales etc.
Localización de la tabla en la sección
Actividad 1. Generar secciones transversales

## Slide 11
Actividad 1. Generar secciones transversales

## Slide 12
Actividad 2. Generar perfil

## Slide 13
A partir del archivo /cad/civil/Civil3D_MDT_PlanicieCanal_v1.dwg en el cual se generó el reporte de cantidades de volumen, desde la barra home, se selecciona crear perfil y posteriormente, crear presentación de perfil.
MDT sobre los cuales se realiza el perfil
Alineamiento de referencia para crear el perfil
Rango de abscisa que se quiere mostrar en el perfil
MDT sobre los cuales se realiza el perfil
Perfiles de derecha e izquierda
Actividad 2. Generar perfil

## Slide 14
Crear presentación de perfil.
MDT sobre los cuales se realiza el perfil
Alineamiento de referencia para crear el perfil
Nombre de la vista de Perfil
Estilo
Actividad 2. Generar perfil

## Slide 15
Representación del material de corte en el perfil.
Representación del material de relleno en el perfil.
Actividad 2. Generar perfil

## Slide 16
Actividad 3. Etiquetado de ejes para dibujo de la planta

## Slide 17
Tipo de Etiqueta
Tipo de Dato en la etiqueta
El etiquetado en el eje debe tener al menos: Abscisado, puntos de las curvas, radio, longitud de curva y delta.
Actividad 3. Etiquetado de ejes para dibujo de la planta

## Slide 18
Contenido creado por: baalkara@gmail.com