## Slide 1
v.20201118
Info: r.cfdtools@gmail.com
herramientas computacionales para el diseño y modelación de cauces
Modelación hidráulica 2D con HEC-RAS y RAS Mapper
Zonas de uso y coeficiente de rugosidad de Manning asociado (n)

## Slide 2
Conceptos generales
Durante la etapa de definición de la malla compuesta, se estableció un valor global del coeficiente de rugosidad de Manning (n) aplicable a todas las celdas del modelo.
La clasificación del modelo de terreno en diferentes zonas de uso y su asociación respectiva a coeficientes de rugosidad, permitirá asignar uno o varios valores a cada celda, permitiendo así aplicar masivamente los valores requeridos y utilizados en la etapa de diseño del canal compuesto (cauce dominante y creciente).

## Slide 3
1. Creación de zonas de uso a partir de los ejes trazados en Civil 3D

## Slide 4
En ArcMAP, agregue los archivos de formas Perimeter_v0,shp y RefRegPol_v0.shp creados previamente a partir de los ejes CIVIL3D_Ejes_v0.shp.
Clic en el menú Geoprocesing – Unión. Agregue las dos capas anteriores y defina el nombre del archivo de salida como LandCover_v0.shp, en atributos a unir, especifique conservar solo el identificador de objeto (ONLY_FID).
Desde la tabla de atributos de la nueva capa, agregue dos campos de atributos: LandCover (numérico doble) y Name (string 20). Integre la huella de mecanización con la zona lateral aferente definida para la llanura de inundación. Agregue los atributos indicados en la imagen.
1. Creación de zonas de uso a partir de los ejes trazados en Civil 3D

## Slide 5
El archivo de formas obtenido contiene 4 áreas geográficas: Canal dominante (n: 0.018), canal de creciente (n: 0.035), llanura izquierda (n: 0.025) y llanura derecha (n: 0.025).
1. Creación de zonas de uso a partir de los ejes trazados en Civil 3D

## Slide 6
2. Coeficiente de rugosidad global aplicable a localizaciones fuera del dominio de las zonas de uso

## Slide 7
Para la definición o modificación de este coeficiente, en RAS Mapper utilizar los siguientes métodos:
clic derecho en 2D Flow Areas – Edit Geometry (BETA) – clic derecho en 2D Flow Areas – Layer Properties - Features.
ó clic derecho en 2D Flow Areas – 2D Flow Area Editor
2. Coeficiente de rugosidad global aplicable a localizaciones fuera del dominio de las zonas de uso

## Slide 8
Opcionalmente desde el editor de geometría HEC-RAS, clic sobre el área 2D – Edit 2D Flow Area…
2. Coeficiente de rugosidad global aplicable a localizaciones fuera del dominio de las zonas de uso

## Slide 9
3. Importación y asociación de zonas de uso al modelo de terreno

## Slide 10
a. En RAS Mapper (de HEC-RAS 5.0.7), clic en el menú Tools – New Land Cover ó clic derecho en Map Layers – Add New Manning n Layer… En la version 6.3.1+, ir al menu Project – Create a New RAS Layer.
3. Importación y asociación de zonas de uso al modelo de terreno

## Slide 11
b. Clic en +, seleccione el archivo de formas LandCover_v0.shp creado previamente. En Import Extents seleccione Geometries, correspondiente a todo el límite espacial de la capa creada. Seleccione el campo que contiene los valores de n correspondientes a las zonas de uso definidas, para el ejemplo corresponde al campo LandCover. Seleccione además el campo que contiene el nombre definido para las zonas de uso: Name. Por último defina la resolución del mapa de zonas de uso a crear: 1 metro o misma resolución del modelo de terreno.
3. Importación y asociación de zonas de uso al modelo de terreno

## Slide 12
c. Para visualizar el mapa creado, clic en Map Layers, activar Mannings_n. Clic derecho en Mannings_n, consulte los valores, colores y la información de la imagen.
3. Importación y asociación de zonas de uso al modelo de terreno

## Slide 13
d. En RAS Mapper existen diferentes mecanismos para asociar el mapa de coeficientes de rugosidad n a la geometría y al modelo de terreno: clic derecho en Mannings_n – Associate with Geometry ó clic derecho en Geometries – Manage Geometry Associations… Seleccione el mapa Mannings_n.
Para verificar la asociación, en el editor de geometría de HEC-RAS,
clic en el área de flujo 2D – Edit 2D Flow Area – Edit Land Cover to Manning’s n…
3. Importación y asociación de zonas de uso al modelo de terreno

## Slide 14
Para terminar, en RAS Mapper grafique n de Manning vs Elevation en varias caras de celda y en zonas diferentes del modelo para verificar que los coeficientes definidos están asociados correctamente.
3. Importación y asociación de zonas de uso al modelo de terreno

## Slide 15
Contenido creado por: r.cfdtools@gmail.com
https://github.com/rcfdtools
Licencia, cláusulas y condiciones de uso en:
https://github.com/rcfdtools/R.HydroTools/wiki/License