## Slide 1
v.20231124
Info: r.cfdtools@gmail.com
Herramientas computacionales para el diseño y modelación de cauces
Modelación hidráulica 1D con HEC-GeoRAS y HEC-RAS
Mapificación de resultados en Esri ArcGIS y en RAS Mapper

## Slide 2
Objetivo
A partir de los resultados obtenidos en la ejecución del modelo hidráulico para condiciones de flujo permanente o no permanente, mapificar las llanuras de inundación, velocidades, cortantes y energía.
Atención: para la correcta mapificación de los resultados, es necesario instalar la versión de ESRI ArcGIS 10.0 y la extensión HEC-GeoRAS 10.0. (Durante el desarrollo del curso se utilizó la versión de ArcGIS 10.3 y la extensión HEC-GeoRAS 10.2. Debido a problemas de compatibilidad entre estos dos aplicativos, los procesos de mapificación no son ejecutados correctamente y por tanto es necesario instalar la versión 10.0. Opcionalmente podrá utilizar ArcGIS for Desktop 10.2.2 con HEC-GeoRAS 10.2).

## Slide 3
Herramientas computacionales requeridas
HEC-RAS versión 5.0.7 http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/
ESRI ArcGIS® 10 con las extensiones Spatial y 3D Analyst. www.esri.com
HEC-GeoRAS para ArcGIS 10 http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-georas/
Insumos requeridos
Modelo HECRAS_v1 con geometría importada desde ArcGIS usando HEC-GeoRAS, parámetros y condiciones de frontera. Modelo completo con resultados obtenidos para condiciones de flujo permanente y no permanente.

## Slide 4
Actividad 1. Conversión del MDT TIN a ráster

## Slide 5
Debido a la complejidad y al tamaño (1.66gb) del modelo vectorial triangulado de terreno (tin_terrenonaturalcaucesinuoso_v0), es necesario convertir el modelo en una grilla raster con resolución de 1x1m.
Todos los procesos de mapificación son realizados por HEC-GeoRAS a partir de la creación de grillas utilizando el terreno combinado y los valores máximos estimados para cada sección transversal.
En ArcGIS, cree un mapa nuevo en y agregue el MDT triangulado tin_terrenonaturalcaucesinuoso_v0.
Guarde el mapa dentro de la carpeta de proyecto HECGeoRAS_v1 con el nombre MapificacionResultados.mxd
Actividad 1. Conversión del MDT TIN a ráster

## Slide 6
Ejecute desde el ArcToolBox, Herramientas de 3D Analyst - Conversión – Desde TIN – De TIN a Raster. Nombre el archivo de salida como:
tin_terrenonaturalcaucesinuoso_v0.tif
Defina la resolución o tamaño de celda en 1 metro.
(Podrá utilizar el archivo .tif disponible en el repositorio de datos del curso.)
Actividad 1. Conversión del MDT TIN a ráster

## Slide 7
Desactive el TIN y configure la simbología de la nueva grilla mostrando las celdas por Redimensionado de tipo Desviaciones Típicas y la paleta de color para terreno. En el directorio de salida podrá observar la grilla cuyo tamaño de archivo es de 73mb aprox.
Actividad 1. Conversión del MDT TIN a ráster

## Slide 8
Actividad 2. Exportación de resultados de HEC-RAS a ArcGIS

## Slide 9
Abra HEC-RAS 5.0.7 o superior y el proyecto HECRAS_v1.prj.
Ejecute la modelación para flujo permanente utilizando el Plan HECRAS_v1_Permanente y para régimen de flujo Subcrítico.
Verifique el perfil de flujo.
Actividad 2. Exportación de resultados de HEC-RAS a ArcGIS

## Slide 10
Desde el menú File de HEC-RAS, seleccione la opción Export GIS Data.
Para la exportación seleccione los 3 tramos de río, el perfil de 2.33yr (no seleccionar mas de 1 perfil a la vez), marcar las casillas correspondientes a Water Surfaces, Water Surfaces Extents, Velocity, Shear Stress, Stream Power. En propiedades adicionales seleccione las casillas Bank Stations y Leeves. Oprima en Export Data.
Actividad 2. Exportación de resultados de HEC-RAS a ArcGIS

## Slide 11
Actividad 3. Importación de resultados en ArcGIS

## Slide 12
Desde el mapa creado previamente MapificacionResultados.mxd, convierta el archivo exportado se denominó
…\HEC-RAS_v1.RASexport.sdf a formato .xml. Utilice para ello la barra de herramientas HEC-GeoRAS.
En el menú RAS Mapping, de clic en Layer Setup y cree un nuevo análisis seleccionando la grilla creada a partir del TIN y el archivo convertido a xml. Seleccione como directorio de destino la carpeta HEC-GeoRAS_v1. Nombre el análisis de resultados como Permanente233.
Automáticamente en el mapa aparecerá un nuevo grupo de capas con el nombre del análisis y la grilla de terreno
Actividad 3. Importación de resultados en ArcGIS

## Slide 13
Desde la barra HEC-GeoRAS, en Ras Mapping ejecute la opción Import RAS Data.
Actividad 3. Importación de resultados en ArcGIS

## Slide 14
Luego de la importación observara que en el mapa se agregan automáticamente diferentes capas.
Bounding Polygon: límite espacial de resultados de la modelación.
XS Cut Lines, River2D son las capas de secciones y ejes del modelo HEC.
Water Surface Extents: Punto de localización mas exterior de la lámina de agua.
Velocities, Stress, Power: Puntos con valores extremos de las variables a mapificar.
BankPoints: Puntos de localización de bancas (intersección de línea GIS de secciones con eje de bancas)
Actividad 3. Importación de resultados en ArcGIS

## Slide 15
Actividad 4. Mapa de llanuras de inundación

## Slide 16
Desde la barra HEC-GeoRAS, en Ras Mapping ejecute las opciones Inundation Mapping – Water Surface Generation y Fooding Delineation Using Rasters. Se crearán 2 mapas y una capa vectorial:
t Tr=2.33yr: Mapa de Interpolación de las alturas de lámina de agua.
b Tr=2.33yr: Polígono de delimitación de la llanura de inundación.
d Tr=2.33yr: Mapa de Llanura de inundación con profundidad de lámina de agua
Actividad 4. Mapa de llanuras de inundación

## Slide 17
b Tr=2.33yr: Polígono de delimitación de la llanura de inundación.
El área de inundación es de 1.552 km².
Actividad 4. Mapa de llanuras de inundación

## Slide 18
d Tr=2.33yr: Mapa de Llanura de inundación con profundidad de lámina de agua.
La profundidad calculada de láminas de agua esta entre 0 y 3.54m. (Incluidas las zonas de cauce natural en inicio y entrega).
Se observa un remanso producido por la acumulación de sedimentos en la zona natural de entrega.
Actividad 4. Mapa de llanuras de inundación

## Slide 19
Actividad 5. Mapa de velocidad

## Slide 20
Desde RAS Mapping ejecutar Velocity Mapping.
Actividad 5. Mapa de velocidad

## Slide 21
En el mapa las velocidades oscilan entre 0 y 2.587 m/s. (Incluidas las zonas de cauce natural en inicio y entrega). En la zona del canal diseñado, las velocidades máximas son inferiores a 2 m/s.
Actividad 5. Mapa de velocidad

## Slide 22
Actividad 6. Mapa de cortante

## Slide 23
Desde RAS Mapping ejecutar Shear Stress Mapping.
Actividad 6. Mapa de cortante

## Slide 24
En el mapa los cortantes oscilan entre 0 y 23.916 N/m². (Incluidas las zonas de cauce natural en inicio y entrega). En la zona del canal diseñado el cortante es inferior a 10 N/m².
Actividad 6. Mapa de cortante

## Slide 25
Actividad 7. Mapa de energía

## Slide 26
Desde RAS Mapping ejecutar Stream Power Mapping.
Actividad 7. Mapa de energía

## Slide 27
En el mapa las energías oscilan entre 0 y 61.093 N/m x s. (Incluidas las zonas de cauce natural en inicio y entrega).
Actividad 7. Mapa de energía

## Slide 28
Actividad 8. Mapificación para caudales de creciente y para flujo no permanente
Realice la mapificación de los resultados de la modelación con datos de creciente (Tr=100yr), el procedimiento es el mismo ejecutado anteriormente usando RAS Mapping de HEC-GeoRAS.
Para condiciones de flujo no permanente se deberá seleccionar el instante de tiempo a graficar.

## Slide 29
Actividad 9. Mapificación usando RAS Mapper
Siga las indicaciones del instructor para realizar la mapificación de los resultados de la modelación 1D en RAS Mapper.

## Slide 30
Contenido creado por: r.cfdtools@gmail.com
https://github.com/rcfdtools
Licencia, cláusulas y condiciones de uso en:
https://github.com/rcfdtools/R.HydroTools/wiki/License